## Slide 1
交通运输专业本科课程
PEMS-BAY课程项目
任务说明
从交通管理场景提出问题，用数据给出有边界的回答
5组 · 每组4—5人
第12周汇报
《交通大数据分析与应用》

## Slide 2
《交通大数据分析与应用》· PEMS-BAY课程项目
02
这次项目要回答什么
项目目标
PEMS-BAY课程项目任务说明
不是先选一个算法，而是先说清楚管理者要做什么决定。
01
管理场景
02
决策需求
03
交通问题
04
分析对象
05
指标与方法
06
结果验证
07
解释与局限
08
管理建议
重点看你怎样形成问题、解释证据、讨论局限，而非模型有多复杂。

## Slide 3
《交通大数据分析与应用》· PEMS-BAY课程项目
03
组织方式与成绩构成
考核安排
PEMS-BAY课程项目任务说明
20%
平时成绩
考勤与课堂表现
30%
小组汇报
组内成员同分
50%
个人报告
每人独立评分
全班5组，每组4—5人
教师从8个场景中给本学期各组分配1项。
第12周课堂汇报
每组15分钟：10分钟陈述、5分钟问答。
一组一个项目，共同完成分析；个人再提交独立撰写的报告。

## Slide 4
《交通大数据分析与应用》· PEMS-BAY课程项目
04
每组使用同一份课程数据
认识数据
PEMS-BAY课程项目任务说明
2017年1—6月 · 325个检测站 · 52,116个5分钟时间点
速度主表
每个时间点 × 检测站
平均速度，单位 mph
站点表
检测站编号和列顺序
经纬度可用于点位展示
距离关系
部分有向站点对
作为相对距离／连接依据
阅读辅助
数据字典、已知问题清单
读取示例与结构核对
先读《PEMS-BAY课程数据包说明》，不要用预览样例代替正式分析。

## Slide 5
《交通大数据分析与应用》· PEMS-BAY课程项目
05
读懂速度数据，也读懂它的边界
数据边界
PEMS-BAY课程项目任务说明
分析前要处理
0值不能不加说明地当作真实停车；
3月12日凌晨有全网同步的时间缺口；
持续时间、滞后与预测须核对5分钟间隔。
现有字段不能证明
低速的具体成因；
流量、道路容量或车辆总延误；
某项管理措施带来的因果效果。
站点是点位观测；坐标或站点关系不能直接证明道路方向与传播机制。

## Slide 6
《交通大数据分析与应用》· PEMS-BAY课程项目
06
八个场景｜治理优先级与高峰管理
场景1—2
PEMS-BAY课程项目任务说明
项目一
有限预算下的拥堵治理排序
道路管理部门只能优先关注三个位置。
要回答：如何形成透明、可复核的优先顺序？
入手想一想：排序是否随判断标准或月份改变？
项目二
早晚高峰是否需要差异化管理
运行中心正在使用同一套高峰监测安排。
要回答：哪些位置需要早晚高峰不同的管理？
入手想一想：比较空间分布，也检查结论是否稳定。

## Slide 7
《交通大数据分析与应用》· PEMS-BAY课程项目
07
八个场景｜异常日期与拥堵事件
场景3—4
PEMS-BAY课程项目任务说明
项目三
特殊日期的运行保障识别
某日全网平均速度正常，也可能藏着局部问题。
要回答：怎样找到与通常同类日期明显不同的运行日？
入手想一想：看异常是否全网、局部或集中在某时段。
项目四
拥堵事件的持续与恢复管理
短暂波动与长期低速的处置价值并不相同。
要回答：怎样定义事件并比较持续、严重和恢复？
入手想一想：事件规则要能处理短暂间断和时间缺口。

## Slide 8
《交通大数据分析与应用》· PEMS-BAY课程项目
08
八个场景｜邻站预警与短时预测
场景5—6
PEMS-BAY课程项目任务说明
项目五
相邻站点能否提供拥堵传播预警
中心站点降速时，附近站点可能同步或先行变化。
要回答：哪些邻站能提供稳定的提前信号？
入手想一想：统计领先不等于证明道路上的因果传播。
项目六
未来15分钟交通信息发布
平台想知道复杂分析是否比沿用当前速度更好。
要回答：预测是否稳定改善，何时容易出错？
入手想一想：注意时间划分与高风险时段的误差。

## Slide 9
《交通大数据分析与应用》· PEMS-BAY课程项目
09
八个场景｜有限核查与站点维护
场景7—8
PEMS-BAY课程项目任务说明
项目七
每个时段最多核查三个位置的拥堵预警
运行中心每15分钟至多重点核查三个位置。
要回答：怎样在资源上限下兼顾漏报与误报？
入手想一想：评价能否真正选出值得核查的位置。
项目八
有限维护资源下的检测站优先级
少数检测站故障可能造成不同程度的信息损失。
要回答：只能先维护五个站点，应如何排序？
入手想一想：区分交通问题严重与数据不可替代。

## Slide 10
《交通大数据分析与应用》· PEMS-BAY课程项目
10
八个场景不同，共同的分析任务相同
共同要求
PEMS-BAY课程项目任务说明
01
说清决策
一个主问题、2—3个相衔接的子问题
02
定好对象
时间、空间、观测单位和核心指标
03
处理质量
0值、时间缺口以及处理理由
04
建立基准
先有简单、透明的比较或判断规则
05
验证结论
至少一项比较或稳健性检查
06
回到管理
深入解释、具体局限和有条件的建议
算法与图表是回答交通问题的工具，不是项目目标本身。

## Slide 11
《交通大数据分析与应用》· PEMS-BAY课程项目
11
小组汇报｜10分钟陈述＋5分钟问答
第12周
PEMS-BAY课程项目任务说明
01
场景与问题
谁在作决定？问题如何落到数据？
02
数据与设计
分析单位、质量处理、基准与验证
03
关键证据
用3—5幅关键图表回答问题
04
结论与边界
解释、局限、管理建议与最终回答
每组提交汇报PPT、可运行代码／Notebook及运行说明；10分钟到时进入问答。

## Slide 12
《交通大数据分析与应用》· PEMS-BAY课程项目
12
个人报告｜每人独立提交、独立评分
50%个人
PEMS-BAY课程项目任务说明
3000—5000
字（正文建议）
图表、参考文献和附录不计入正文篇幅
01
场景理解与问题表述
02
数据和质量处理
03
方法选择与验证设计
04
图表与主要结果
05
结果的深入解释
06
局限性讨论
07
交通管理建议
08
结论
尤其要独立解释发现、讨论局限，并提出与证据对应的管理建议。

## Slide 13
《交通大数据分析与应用》· PEMS-BAY课程项目
13
同组可以共用结果，文字必须自己写
独立撰写
PEMS-BAY课程项目任务说明
可以组内共用
核心问题与分析框架
数据处理代码与Notebook
计算结果、模型输出和图表
共同使用的参考文献
必须独立撰写
场景、数据与方法说明
图表标题、图注和表注
结果解释与局限性讨论
管理建议、结论及其他正文
相同图表可以出现；相同的分析性文字不能出现。报告需附独立撰写声明。

## Slide 14
《交通大数据分析与应用》· PEMS-BAY课程项目
14
评分看的是一条可信的分析链
评分重点
PEMS-BAY课程项目任务说明
小组汇报｜30分
场景理解与问题转化 8
数据处理与方法选择 7
结果解释与交通意义 8
汇报表达与现场问答 7
个人报告｜50分
结果的深入解释 12
局限性讨论 7
交通管理建议 6
其他分析与写作 25
个人报告中，深入解释＋局限讨论＋管理建议占25分。

## Slide 15
《交通大数据分析与应用》· PEMS-BAY课程项目
15
开始项目，先把这三件事做扎实
起步提示
PEMS-BAY课程项目任务说明
01
读任务书与数据说明
核对分配的场景、文件、字段和单位。
02
把场景写成可回答的问题
明确决策主体、对象、范围和需要的证据。
03
跑通数据读取与质量检查
先看0值和时间缺口，再进入正式分析。
汇报和报告的具体要求，以配套的学生版项目任务书为准。